## Slide 1
如何实现全球移动？
Global System for Mobile Communication

## Slide 2: 解决覆盖范围
蜂窝网络
Notes: 回顾前面的内容

## Slide 3: 蜂窝系统的整体结构
基站子系统
网络子系统
移动台
Notes: Cellular network
组成部分
  移动站
  网络子系统

## Slide 4: 问题
1
2
3
4
呼叫
寻呼
鉴权
移动

## Slide 5: 问题一：手机如何确定与连接？
基站，你在哪里？
我在这里！！！

## Slide 6: 广播
基站
不同基站使用不同的频率广播
手机
按信号的强度从最强信号开始逐一检查
召集大家
当地景色
游览时间
… …
收听广播
Notes: 基站固定使用一个频率广播信息（拨打110，固定信息），手机收到基站的指引信息找到基站系统的控制载频。
广播之间避免干扰

## Slide 7: 广播消息
频率校正信号
同步信号
基站的标识
空中接口的结构参数
使用哪些频率
属于哪个位置区
选取小区的优先级
… …

## Slide 8: 问题二：移动网络如何找到手机?
张**，你在哪里？
寻“机”启事
张**，你在哪里？
… …
… …
… …
… …

## Slide 9: 寻找的局部化
建立一整套的寻找机制
1
局部化
无线网覆盖范围划分为若干位置区
2
广播
侦听获知位置区上报自己所在位置
3
位置变更
收到变更消息记载到位置寄存器中
我我在北京
Notes: 时效性：位置区不变，但网络找不到你（手机没电，SIM卡拔出，进入无网络覆盖区域）

## Slide 10: 收到呼叫请求
查找位置寄存器，确定当前手机所在位置区
中心局
将被叫请求发送到给位置区的所有基站
基站对手机进行寻呼
我刚才他说他在哪里？
1
2
3
Notes: 时效：设定一个周期性的时间，不管位置区有没有变化，都向网络汇报所在位置区逾时未报，作为“网络不可及”，直到下次收到报告。
位置区的划分：太大浪费寻呼资源，太小手机不断上报位置变更。

## Slide 11: 问题三：移动终端的移动性
切换

## Slide 12: 如何切换（Handover）
硬切换
软切换
在保证通信不间断的前提下,把通信的信道从一个无线信道转换到另一个无线信道的这种功能
终端切断与原来基站的联系
更改频段，接入新的基站
移动台与原基站和新基站都保持通信链路
当移动台在新的小区建立稳定通信后，才断开与原基站的联系
问题：切换过程中通信会发生瞬时的中断
Notes: 切换(handover)是指在移动通信的过程中，在保证通信不间断的前提下,把通信的信道从一个无线信道转换到另一个无线信道的这种功能。
硬切换：在不同频率的基站或覆盖小区之间的切换，这种切换的过程是移动台(手机)先暂时断开通话,在与原基站联系的信道上，传送切换的信令,移动台自动向新的频率调谐，与新的基站接上联系,建立新的信道，从而完成切换的过程。
终端切断与原来基站的联系
接入新的基站，更改频段（收听其他频道的广播）
问题：切换过程中通信会发生瞬时的中断
软切换：指在导频信道的载波频率相同时小区之间的信道切换。在切换过程中，移动用户与原基站和新基站都保持通信链路，只有当移动台在新的小区建立稳定通信后，才断开与原基站的联系。
同时保持联系
彻底进入某基站的覆盖区域后，才断开
切换期间没有中断通信
与硬切换的区别：软切换为先切后断，硬切换为先断后切。
问题：如何判断什么时候切换？
参数：1 接收信号的强度；2 通话质量
终端及基站本身测量的信号接收强度上报基站控制器，基站控制器决定是否切换。
完成了“任何时间”、“任何地点”、“任何人”交换信息。

## Slide 13: 问题四：如何控制能量
SIR
Signal to Interference Ratio
手机与基站之间的距离
增大发射功率
降低
SIR实际<SIR目标
设定信噪比
SIR实际>SIR目标
Notes: 对方声音太小，要求说话大声一些
对方声音太大，要求说话小声一些
小尺度效应
大尺度效应

## Slide 14: 问题五：如何鉴别合法用户？
鉴权算法
A3
SRES
固定值
IMSI
ki
核心网
ACU
(IMSI, SRES)
Notes: 手机安全性
SRES, Signed RESponse -- 鉴权响应.
IMSI号唯一确定用户，对外可见
内置ki参数（鉴权键），对外不可见

## Slide 15: 信息可能被窃听
拦截电磁波，窃取IMSI和SRES号
ki
RAND
核心网
密钥算法
A8
Kc
0101111010011101010… …
加密后的比特流
Notes: 解决：SRES只用一次，下次废掉，每次都变

## Slide 16: 问题六：如何校对时间
TD基站之间为什么必须同步？
基站与手机在不同的时隙：
发射下行信号
接收手机信号
Notes: 基站与手机采用相同的频率，在不同的时隙
发射下行信号
接收手机信号
时分双工：上下行处于同一频段，通过不同时间来进行区隔。
TD-SCDMA要求所有网内基站之间必须同步

## Slide 17: 同步
校对时间的过程
如果相邻基站没有精确同步
那么收发时隙可能会错位
GPS校准时钟
Notes: 每个GPS卫星上都有2~3个高精度的原子钟，这几块原子钟互为备份的同时，也互相纠正。
上行同步避免用户间干扰；基站同步，避免基站间干扰。

## Slide 18: OSI七层管理
泰勒管理-科学管理理念
-1- 流水作业
-2- 把一个工作拆分成若干个环节
-3- 每个环节都实行标准化
-4- 确定操作规范和动作规范
没有分工就无所谓专业，没有专业就无所谓效率
Notes: 美国著名管理学家，经济学家，被后世称为“科学管理之父”，其代表作为《科学管理原理》。泰勒一生大部分的时间所关注的，就是如何提高生产效率。这不但要降低成本和增加利润，而且要通过提高劳动生产率增加工人的工资。
应用层
运输层
网络层
链路层
物理层

## Slide 19: 七层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
媒体（介质）访问控制
  无线介质共享
  网络结构的建立
差错控制
  源节点发出的信息完整、无误地到达目标节点
负责载波频率产生
信号的调制解调等工作
提供简单、健壮的无线收发技术
Notes: 网络层
负责路由发现和维护
大多数节点无法直接与网关通信，需要通过中间节点进行多跳路由
传输层
端到端的可靠数据传输
将传感器网络的数据提供给外部网络
网络中节点间和节点与外部网络之间的通信
应用层
由一系列应用软件构成，负责监测任务
解决三个问题
  传感器管理协议
  任务分配和数据广播管理协议
  传感器查询和数据传播管理协议

## Slide 20
传输层
端到端的可靠数据传输
将传感器网络的数据提供给外部网络
网络中节点间和节点与外部网络之间的通信
网络层
负责路由发现和维护
大多数节点无法直接与网关通信，需要通过中间节点进行多跳路由
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 21: 蜂窝系统的发展历史
1980s
1G
NAMTS（1979日本）NMT（1980北欧）AMPS（1983美国）TACS（1985英国）
1990s
2G
GSM（1992欧洲）
IS-54 （1991北美）PDC（1993日本）
IS-95（CDMA，1993美国）
2000s
3G
WCDMA（欧洲、日本）
CDMA-2000（北美）
TD-SCDMA（中国）
2019--
4G. 5G
IMT-Advanced
<10kbps
<200kbps
300kbps-10Mbps
100Mbps-1Gbps
3G+
HSDPA
HSUPA
1xEV-DO
LTE
（Long Term Evolution)
2015--
Notes: bps（bits per second），即比特率、比特/秒
LTE（Long Term Evolution，长期演进)是由3GPP（The 3rd Generation Partnership Project，第三代合作伙伴计划）组织制定的UMTS（Universal Mobile Telecommunications System，通用移动通信系统）技术标准的长期演进，于2004年12月在3GPP多伦多会议上正式立项并启动。

## Slide 22: 用户移动
维持正在进行的网络连接
移动节点的地址始终保持不变

## Slide 23: 网络层观察用户的移动
在无线接入网中移动
在接入网之间移动，并保持连接

## Slide 24: 解决方式
永久的地址
(Home)
问题：如何与经常搬家的人保持联系
找人
Notes: 例如：一个人经常更换地址（搬家），他的一个朋友如何和他取得联系？
办法：与他的家庭取得联系？

## Slide 25: 移动IP技术
移动节点通过一个永久的IP地址连接到任何链路上，在全世界内漫游
移动主机在切换到新的链路上时，仍然能够保持正在进行的通信
IP地址不仅标识一个主机，也表示这个主机的物理位置
所有移动节点与代理服务器通过无线方式一跳互连
Notes:   当节点离开本地网络时，必须使用新的当地的IP地址才能够重新联网
  IP的限制为节点的移动、漫游提出了挑战
  为了解决由于节点移动而导致的无法联网，因特网工程任务组IETF提出了Mobile IP技术

## Slide 26: 移动IP体系结构
Internet
外地网络
家乡代理
外地代理
Notes: CN（Correspondent Node）
  与移动节点通信的另一端的对等实体
  可以是移动节点也可以是固定节点

## Slide 27: 移动代理
家乡代理HA（Home Agent
  外地代理FA（Foreign Agent）
移动节点位于外地所访问的网络上的路由器
为移动节点的注册过程提供路由服务
将家乡代理通过隧道发来的报文拆封后转发给移动结点
对移动节点发出的报文，提供路由服务
节点位于家乡（本地）链路上的路由器
当节点离开家乡网络时，负责把发往节点的分组通过隧道转发给移动节点

## Slide 28: 地址
家乡地址
HA（Home Address）
  每个节点在家乡链路上拥有的一个“长期有效”的IP地址
  移动节点的永久IP地址
转交地址
CoA（Care-of Address）
  节点离开家乡链路后，被赋予的反映当前链路接入点的临时地址
  通常是外地代理FA的IP地址

## Slide 29: LOREM IPSUM DOLOR
  与移动节点的家乡地址具有相同IP前缀的网络
  发往家乡地址的IP分组会被标准的IP路由机制转发到其家乡网络上
家乡链路（Home Link）（家乡网络）
  节点移动到家乡网络以外时的链路
  网络前缀与移动节点家乡地址网络前缀不同
  外地链路精确地描述了移动节点移动时的位置
外地链路（Foreign Link）（外地网络）

## Slide 30: 工作过程
1
注册
向家乡代理
注销
在外地
在哪里去找代理呢？
回到家里
现在不需要代理了
代理发现
2
3
在哪里？

## Slide 31: 代理发现
01
移动代理周期性地在一条或多条链路上组播或广播代理通告
02
代理通告说明移动代理的网络地址、通告的有效期等等
03
移动节点根据收到的代理通告消息，判断是在家乡链路上或是外地链路上
04
如果是在外地链路上，向家乡代理进行注册

## Slide 32: 注册
2
1
3
4
当移动节点得到外地链路的转交地址后，通过移动IP定义的消息向家乡代理请求注册
家乡代理确认后，将家乡地址和相应的转交地址放在绑定缓存中
家乡代理完成相应移动节点的家乡地址和转交地址的绑定
向移动节点发送注册应答

## Slide 33: 注销
01
02
03
移动节点收到代理通告，判断是否返回家乡链路
返回家乡后，移动节点向家乡代理注销以前的注册
完成注销后，家乡代理认为节点已经回到本地

## Slide 34: 分组路由－三角路由
Internet
家乡代理
外地代理
隧道
1
2
3
Notes: 在外地如何访问
  对等节点CN向移动节点发送数据的时候
    分组被传送到家乡网络中
  都在家乡网络内，则数据直接可达移动节点
  否则，分组被家乡代理截取
    家乡代理根据注册信息，找到移动节点的转交地址
    通过隧道，发送分组到移动节点的转交地址
    转交地址对应的节点将数据发送给移动节点，完成对等节点到移动节点的数据传送
  移动节点在任何网络都可直接发送数据给对等节点

## Slide 35
数据分组2
数据分组1
隧道（Tunnel）
当一个数据分组被封装在另一个数据分组的净荷中进行传送时，所经过的路径成为隧道
在移动IP中，家乡代理将那些要发送给处于外地链路的移动节点的分组通过隧道转发
净荷：一个帧(包)中传输的用户数据部分
Notes: 隧道的一端是家乡代理，另一端是外地代理。例如，一个在家乡的节点要向一个移到外地的移动节点发数据，则通过如下隧道：如上图
网络隧道技术指的是利用一种网络协议来传输另一种网络协议，它主要利用网络隧道协议来实现这种功能。隧道技术的主要作用是让一种网络不支持的外来协议通过该网络。隧道协议可以让你利用诸如IP等协议通过IP数据包的“数据”部分发送另一种协议。

## Slide 36: 小 结
无线网络
声波通信
电磁波
红外线
射频
个域网
局域网
广域网
Notes: 广域网 卫星通信网络问题 延迟问题 干扰问题
不连续发射 调制功率的频率
无线电波
  易于产生，传播距离远，易穿透建筑物
红外线
  不受国家无线电管理委员会的限制；对非透明物体的透过性极差
光波传输
  不需要复杂的调制/解调机制，通信双方可能被非透明物体阻挡
无线个域网技术(WPAN)：IEEE 802.15家族, （Bluetooth、UMB、ZigBee）
无线局域网技术(WLAN)：IEEE 802.11家族, ETSI HIPERLAN（IEEE 802.11x、HomeRF、HiperLAN）
无线城域网技术(WMAN)：IEEE 802.16家族, ETSI HIPERMAN
无线广域网技术(WWAN)：（GSM、GPRS、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、WiMax、Mesh）